## Slide 1: 迈克耳逊干涉仪
测定玻璃，水，蔗糖溶液，食盐溶液的折射率

## Slide 2: 顺序
实验背景
实验目的
实验原理
仪器介绍
实验内容与步骤
数据处理
思考题

## Slide 3: 实验背景
迈克尔逊干涉仪于1881年问世，完成了三个著名实验：否定“以太”的迈克尔逊—莫雷实验；光谱精细结构，利用光波波长标定长度单位。

## Slide 4: 实验目的
使用迈克尔逊干涉仪测得测定玻璃，水，蔗糖溶液，食盐溶液的折射率
学习“零光程差法”，测量玻璃的折射率

## Slide 5: 实验原理
P1和P2是两块完全相同的玻璃板，在P1的后表面上镀有半透明的银膜，能使入射光分为振幅相等的反射光和透射光，称为分光板。P1和P2与M1和M2成45°角。
由光源发出的光束，通过分光板P1分成反射光束1和透射光束2，分别射向M2和M1，并被反射回到P1。由于两束光是相干光，从而产生干涉。
干涉仪中P2称为补偿板，是为了使光束2同光束1一样三次通过玻璃板，保证两光束间的光程差不致过大。
由于P1银膜的反射，使在M2附近形成M1的一个虚象M1’。则光束1和光束2的干涉等效于由M2和M1’之间空气薄膜而产生。
①

## Slide 7: 零光程差法
对称光路的光程差
动镜M1移动过程中等倾圆环条纹吞吐变化时，对某一特定级次k的亮纹满足L=kλ，全微分得：dL=(dL/dX)*dX+(dL/di)*di=0
di=1/[(X-X0)tani]
由此 M1由远及近，t减小，条纹吞，经过X0后，t增大，条纹吐，所以圆环吞吐变化的转折点在M1于M2’重合处（即X=X0），此时光程差为零。
非对称光路的光程差
光程差为L=2(x-x0)+2(n0-1)D+[(n0-1)D/n0+x0-x0]i²
由L=kλ，得x1=x0+(n0-1)D/n0
故当x>x1时，x减小，i减小，条纹吞；当x<x1,x减小，i增大，条纹吞，
且X1处，L=2（n0²-1）D/n0
最终，玻璃折射率n0=D/[D-(x1-x0)]
②

## Slide 8: 仪器介绍

## Slide 9
可动全反镜在导轨上可由粗动手轮和微动手轮的转动而前后移动。M2位置的读数为：××.□□△mm。
××在mm刻度尺上读出；
□□由读数窗口内刻度盘读出；
最后一位△要估读。

## Slide 10: 实验内容与操作步骤

## Slide 11
点亮钠灯，并注意不要伤人
旋转粗动手轮，并使距离合适，调试手轮直至观察到九个光点，有可能观察到少于九个，因为有光点在显示屏之外，不需要担心，只需调试即可观察到
仔细调节 M1 和M2 背后的两个螺丝，改变M1和 M2 的相对方位，直到九个完全重合成为三个光点，这时可以向激光发射器上弹入散射装置-或者其他名字的装置。
细致缓慢调节较大的螺纹，使干涉条纹成圆形并保证精细螺纹旋转时可以看到稳定的明暗变化。
调整读数系统。在整个测量过程中只能以同方向转动微调手轮使M2镜移动，开始测量前应将微调手轮转动若干周，消除空程差，直到干涉条纹稳定移动后方可开始计数测量。
让调好的等倾干涉条纹“涌出”（或“陷入”）。依次记录当干涉条纹“涌出”（或“陷入”）的条纹数Δk=50时，M2镜位置所对应的读数d0、d1 、 d2 ……，将数据填入表格，连续测量11/12个d值，使用逐差法进行数据处理。
使用公式得出结果

## Slide 12: 测量玻璃的折射率
（1）未放置玻璃使干涉条纹的转折点，将M1放在较远的地方，再将M1拉近观察到条纹吞，粗调拉近M1至圆形条纹在接受屏上近似展现为平行条纹，再细调至条纹变化方法突然从吞变为吐的时候停止，记录下M1镜与分束板的距离X0。
（2）放置标准玻璃在M1镜前，重复上步操作找出干涉条纹的转折点，记录M1镜的位置X1.
（3）移去标准玻璃，放置待测玻璃在M1镜前，重复上述操作，记录M1位置X2。
（4）重复上述操作，测量三组数据。
（5）用游标卡尺测量玻璃片的厚度D三次取平均值。

## Slide 13
位置/mm | D- | d1 | d2 | d3 | d4
数据 |  |  |  |  | 
d5 | D6 | d7 | d8 | d9 | d10

## Slide 14
分别使用逐差法取得水，饱和蔗糖水，饱和食盐水的ΔM
为0.01033mm,0.01172mm,0.01147mm
水：1.531，饱和蔗糖水：1.350，饱和食盐水：1.379
本次测得的折射率误差十分大
水的理论折射率约为1.333.而蔗糖与氯化钠的饱和溶液折射率应在1.5左右，可以看到误差几乎将他们反了过来。

## Slide 15: Why？
条数错误，将水的条数计数偏大，蔗糖与氯化钠的饱和溶液计数偏小，原因可能是计数时的系统误差，因为条纹十分模糊，计数误差不可避免地存在
同时屏幕上的条纹在不断抖动，无法准确的判断出条数
也可能是仪器的精确度不够
最后的可能性是溶液的静置时间不够长，导致的溶液中有未溶解的固体/晶体，导致了溶解度的错误