## Slide 1: 第二讲 测量的不确定度与数据处理 （续）

## Slide 2: 测量的不确定度与数据处理
（一）测量
（二）测量误差
（三）测量的不确定度
（四）数据处理

## Slide 3: 测量的不确定度
不确定度：
由于测量误差的存在，测量结果必然存在不确定成份，如何用科学、合理的方法对实验结果评价。
-----对测量结果不确定程度的评定。
1） 对测量结果可信赖程度的评定。
2） 对被测量量的真值或平均值在以一定概率所处量值范围的评定。(置信区间，置信概率）

## Slide 4
测量不确定度:由于测量方法和误差来源不同，不确定度也有不同种类和不同的评定方法：
直接测量方法：直接测量量的不确定度
A类不确定度：用统计方法处理随机误差
B类不确定度：用非统计方法处理系统误差
间接测量方法：间接测量量的不确定度

## Slide 5: 1、直接测量量A类不确定度的估计
平均值
测量列的标准差
(贝塞尔公式)
测量列平均值的标准差，A类标准不确定度
待测物理量(平均值或真值）处在
置信区间的置信概率为68.3%
置信区间的置信概率为99.7%
置信区间的置信概率为95.4%
一 、直接测量量的不确定度

## Slide 6
2、直接测量量B类
标准不确定度：

## Slide 7
二 、间接测量量的不确定度
——间接测量量的不确定度传递与合成

## Slide 8
直接、

## Slide 9: 不确定度的算术合成 仅用于设计，不用于数据处理！
在很多情况下，只需粗略估计不确定度的大小，可采用较为保守的算术合成法。
此时合成的不确定度常称作为:
“最大不确定度”

## Slide 10: 间接测量量不确定度的 算术合成

## Slide 11: 间接测量量不确定度的 算术合成
1.对函数求全微分（对加减法），
或先取对数再求全微分（对乘除法）；
2.合并同一分量的系数，合并时，有的项可以相互抵消，从而可以得到最简单的形式；
3.系数取绝对值；
4.将微分号变为不确定度符号。

## Slide 12: 不确定度分析的意义
1.不确定度表征测量结果的可靠程度，反映测量的精确度。
2.根据对测量不确定度的要求设计实验方案，选择仪器、测量方法等；在实验过程和实验后，通过对不确定度大小及其成因的分析，找到影响实验精确度的原因并加以校正。

## Slide 13: 不确定度均分原理
在间接测量中，按均分原理，将测量结果的总不确定度均匀分配到各个分量中，由此分析各物理量的测量方法和使用的仪器，指导实验。
一般而言，这样做比较经济合理，对测量结果影响较大的物理量，应采用精确度较高的仪器，而对测量结果影响不大的物理量，就不必追求高精度仪器。

## Slide 14: 例:单摆测重力加速度的设计性实验
（ 大学物理实验教材，p126)
实验原理
实验内容
1. 用不确定度均分原理，根据测量精度要求，自行设计实验方案，测量重力加速度。
2.对重力加速度g的测量结果进行误差分析和数据处理，检验实验结果是否达到设计要求。
3.测量结果与深圳地区重力加速度比较。

## Slide 15
假设摆长：约70.00cm
摆球直径：约2.00cm
摆动周期：1.700s
米尺精度△米≈0.05cm,
卡尺精度△卡≈0.002cm,
千分尺精度△千≈0.001cm;
秒表精度△秒≈0.01s;根据统计分析,实验人员开或停秒表反应时间为0.1s左右,所以实验人员开,停秒表总的反应时间近似为△人≈0.2s.
要求细丝直径、摆球直径，周期各测6次`

## Slide 16: 实验原理
线的质量<<小球的质量
球的直径<<线的长度
忽略：空气阻力、浮力
线的伸长
近似：小摆角作简谐振动
无质量细线系一质点
周期
摆长
O
A

## Slide 17: 不确定度均分原理设计单摆装置和测量条件
问题：为了满足测量精度需求，需测多少个周期的时间？使得
（注意：测量时间的误差主要由人为计时滞后引起的，约0.2s）

## Slide 18
单摆
秒表

## Slide 19: 检验实验结果是否达到设计要求 用不确定度传递公式计算

## Slide 20: 四.有效数字与数据处理
1.有效数字及运算规则
2.测量结果的有效数字
3.常用数据处理方法
1）实验数据的列表法、图示法与图解法
2）用逐差法处理数据
3）用最小二乘法处理数据

## Slide 21: 1.有效数字及运算规则
有效数字
有效数字由几位可靠数字与最后一位可疑数字组成。例如,146.6mm
测量结果的有效数字：测量结果中可靠的几位数加有误差的一位数
测量结果的有效数字反映了测量精确程度,例如，146.56mm、 146.6mm

## Slide 22: 有效数字的处理原则
（1）直接测量量：测量结果的有效数字与测量仪器的最小分度值密切相关，读数规则：
1)对于能连续读数仪器，必须估读到最小分度值的下一位：例如，用米尺测长度：130.5mm，130.0mm
长度为130mm 与130.0mm代表不同的测量精度。
2)对于不能连续读数的仪器，读到仪器最小分度值。如，游标类仪器，数字式仪表等。

## Slide 23: 有效数字的处理原则
（2.）十进制单位的变化只改变有效数字中的小数点的位置，有效数字的位数仍保持不变。
0是否为有效数字 ？
非零数字之前的“0”不是有效数字，在非零数字之间或之后的“0”都是有效数字。
例：0.0123与0.01230; 1.35 与1.3500
当遇到测量结果对某一单位数值过大或过小时，用科学计数法表达：例如，1.060x104um

## Slide 24: 有效数字的运算规则
1）可靠数字与可靠数字相运算，其结果为
可靠数字。
2）可靠数字与可疑数字或可疑数字与可疑数字运算，其结果为可疑数字。
3）运算结果只保留一位可疑数字，末尾多余的 数字，四舍六入五凑偶
即当要舍弃的数字的最后一位为5时，若前一位为奇数，则进1；为偶数则舍弃。
3.1415 --> 3.142；4.5105 -->4.510

## Slide 25: 2. 测量结果的有效数字
测量结果有效数字位数取决于测量结果的不确定度，
如何确定测量结果有效数字？
(1).计算测量结果的不确定度：
1）不确定度通常只取一位有效数字，首位数字小于等于3时，也可取两位有效数字。
2）不确定度的取舍采用四舍六入五凑偶。
3)数值运算在中途不必进行取舍，最后进行一次取舍即可
(2).测量结果的有效位数向不确定度看齐。

## Slide 26: 3. 常用数据处理方法
(1)列表法
(2)作图法：图示法，图解法
(3）逐差法
(4)最小二乘法与线性回归

## Slide 27
,
（1）列表法：例如，表面张力系数的测定实验
焦利氏秤的弹簧伸长量与所加的砝码重量的关系
l0=37.3mm
,
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
P(g) | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00
l(mm) | 47.0 | 56.9 | 66.8 | 76.4 | 86.4 | 96.0 | 105.8 | 115.6 | 125.2 | 135.2
(l-l0)mm | 9.7 | 19.6 | 29.5 | 39.1 | 49.1 | 58.7 | 68.5 | 78.3 | 87.9 | 97.9

## Slide 28: (2)作图法：图示法、 图解法
图示法：作图表示被测物理量之间关系
图解法：根据图示法变量的关系，求解实验方程。
例如：1）确定直线的斜率和截距
2）曲线改直：当函数关系为非线性时，可通过数学变换将其化为线性，再求出直线的斜率和截距。

## Slide 29: 作图法:用坐标纸或计算机
1)坐标的选择：最常用的是直角坐标，对数坐标、半对数坐标
2)确定坐标轴和标注坐标分度：
选取坐标轴并标出各坐标轴所代表的物理量，即坐标轴名称及物理量的单位。
一般自变量作为横轴，
坐标分度：原则上数据中的可靠数字在图中也应可靠，可疑位在图中应是估计。
3)适当选取x轴和y轴的比例和坐标的起点，使图线比较对称的充满整个图纸
4)标明实验点：根据所测得的数据，选用符号标明实验点。
5)连接实验图线：根据不同函数关系的实验数据点的分布，将点连成直线和光滑的曲线，数据点均匀地分布在图线两侧。作为校准曲线，将各校准点连成折线。
6)标明图名称

## Slide 30
电压表校准曲线图
热敏电阻的电阻—温度关系
热敏电阻 lnRT —1/T关系

## Slide 31
热敏电阻 lnRT —1/T关系
用半对数坐标纸作图

## Slide 32
望远镜读数 /mm
温度 /℃
图1 金属棒的伸长量与温度的关系

## Slide 33
砝码质量(Kg) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000
弹簧伸长位置(cm) | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8
错误!!
(3)逐差法：要求自变量等间隔变化而函数关系为线性
杨氏模量实验，牛顿环实验，迈克耳孙干涉仪实验,避免逐项逐差，用测量的全部数据。

## Slide 34
(4)最小二乘法与线性回归
1）回归分析的概念：
通过大量数据的观察，分析研究变量间存在 相关关系的统计分析方法为回归分析。建立的关系式为回归方程。
2）回归分析的基本思想---最小二乘法：（线性回归方程）
若最佳拟合的直线为Y=f(x)，则所测各yi值与拟合直线上相应的点Yi=f(xi)之间的偏差的平方和为最小。
根据最小二乘法原理建立线性方程称为线性回归方程。
这种方法称为线性拟合或一元线性回归。

## Slide 36
一元线性回归：
相关系数 ，定量描述x,y变量之间的 线性程度好坏。
值在 之中。 值越接近1，
x、y间线性关系越好。

## Slide 37
数据处理
数据分析
科技作图
Origin软件
曲线拟合
数理统计
信号处理
线性拟合

## Slide 38: 实验1.单摆测重力加速度的 设计实验

## Slide 39: 例:单摆测重力加速度的设计性实验
1.单摆测重力加速度的设计实验
实验内容
1）用不确定度均分原理设计一单摆装置和测量条件，测量重力加速度，并满足测量精度要求
2）.对重力加速度g的测量结果进行误差分析和数据处 理，检验实验结果是否达到设计要求。
3）.测量结果与深圳地区重力加速度比较。

## Slide 40: 实验2.时间测量中随机误差的分布规律(第一册教材p62-p69)
1.用电子秒表测量电子节拍器的周期，重复测量200组以上数据。
2.用统计方法研究随机误差分布的规律 ：
根据电子节拍器周期的测量值，作统计直方图，检验测量值是否符合正态分布

## Slide 41: 计算极限差，确定区间数
1)根据等精度测量中的最小值xmin和最大值xmax，计算：
极差 R= xmax- xmin, 将极差R分为K个（ ] 半开半闭的小区间，
计算每个小区间的间隔为：

## Slide 42: 计算各区间的频数、频率、 累计频率，作统计直方图
统计测量结果出现在各个小区间（第i个区间）的次数ni ；
统计测量结果出现在该区域内的相对频率： 累计频率
以电子节拍器周期x为横坐标， 为 纵坐标，作统计直方图
Notes: i
42

## Slide 43: 计算各区间中点的f(x)值，绘f(x)-x中曲线
（1）
（2）
（3）
利用公式(3)计算各区中点值x中的f(x)值，即各区间中点的概率密度值，并将f(x)- x中曲线绘在统计直方图上。

## Slide 44
计算测量列算术平均值的标准差，
并正确写出测量结果的完整表达式
（p=95.4%)。

## Slide 45
祝同学们实验成功！